## Slide 1: Практикум «Пожарная безопасность»
Безопасность жизнедеятельности · 10 класс · Практикум
Дёмин А.Ю. · МБОУ СШ № 2 г. Лысково
Notes: Практикум: короткая теория и четыре практические станции. Подготовьте учебные огнетушители или муляжи, план эвакуации школы, телефоны для отработки вызова. Используйте только учебные средства.

## Slide 2: Ход практикума
1
Инструктаж
Правила безопасности и краткая теория, 10 минут
2
Станции
Четыре практические станции по кругу, 25 минут
3
Разбор
Типичные ошибки и оценка работы групп, 5 минут
4
Итоги
Проверь себя и выводы, 5 минут
Notes: Примерный хронометраж на 45 минут: инструктаж и теория — 10 минут, четыре станции — 25 минут, разбор и итоги — 10 минут. При работе в группах по 4–5 человек станции проходят по кругу.

## Slide 3: Правила безопасности на практикуме
Работаем по команде
Начинаем и заканчиваем по сигналу преподавателя
Только учебные средства
Тренировочные огнетушители и муляжи; настоящий огонь не используем
Не направляй на людей
Сопло и струю направляй только на учебную цель
Не держись за раструб
Раструб углекислотного огнетушителя сильно охлаждается
Notes: Это безопасность самого практикума. Работаем только на учебных средствах. Огнетушитель не направляем на людей; у углекислотного огнетушителя за раструб не держимся — он сильно охлаждается (рекомендации МЧС).

## Slide 4: Теория за минуту: треугольник огня
Горючее
Всё, что может гореть: дерево, ткань, бумага, масло, газ.
Кислород
Воздух. Без доступа воздуха горение прекращается.
Источник зажигания
Искра, пламя, нагрев, короткое замыкание.
Убери одну из сторон — огонь погаснет: охлади, накрой, удали горючее
Notes: Горение возможно при сочетании трёх условий. Убрали одно — огонь гаснет. Отсюда четыре способа тушения: охлаждение, изоляция, удаление горючего, прекращение доступа воздуха.

## Slide 5: Классы пожаров и чем тушить
Класс | Что горит | Чем тушить
A | Твёрдые вещества: дерево, бумага, ткань | Вода, порошок, пена
B | Горючие жидкости | Порошок, пена, углекислота
C | Горючие газы | Перекрыть подачу газа; порошок
E | Электрооборудование под напряжением | Обесточить; углекислота или порошок
Электрооборудование под напряжением водой не тушим
Notes: Классификация по ГОСТ 27331 упрощена до четырёх основных классов. Есть и другие (D — металлы, F — масла и жиры), их можно дать по запросу. Главное: электрооборудование под напряжением водой не тушим.

## Slide 6: Виды огнетушителей
Порошковый (ОП)
Универсальный: твёрдые вещества, жидкости, газы, электрооборудование.
Углекислотный (ОУ)
Электрооборудование и ценные вещи. Раструб сильно охлаждается.
Водный и пенный
Для твёрдых веществ и жидкостей. Электрооборудование — нельзя.
Перед использованием проверь пломбу, чеку и срок годности
Notes: ОП — порошковый, ОУ — углекислотный, ОВП — воздушно-пенный. Опора — порядок применения огнетушителей, МЧС России. Водяные и водо-пенные огнетушители для электрооборудования запрещены.

## Slide 7: Станция 1: вызов пожарной охраны
Набери 101 или 112
Единый номер вызова экстренных служб — 112
Назови адрес
Улица, дом, подъезд, этаж, как проехать
Скажи, что горит
Квартира, склад, автомобиль; есть ли люди внутри
Назови себя
Фамилия и номер телефона; трубку первым не клади
Notes: Задание: в паре «диспетчер — звонящий» отработать сообщение. Звонящий говорит чётко, диспетчер фиксирует. Затем поменяйтесь ролями. Номера: 101, 112.

## Slide 8: Станция 2: огнетушитель
1
Подойди
На расстояние 2–3 м к очагу
2
Выдерни чеку
Сними пломбу и выдерни чеку
3
Направь на очаг
Сопло — на основание огня
4
Нажми рычаг
После тушения отпустить; при необходимости повторить
Notes: Отрабатывается на учебном огнетушителе. Порядок по МЧС: подойти на 2–3 м, выдернуть чеку, направить сопло на очаг, нажать рычаг. Для электрооборудования до 1000 В — не ближе 1 м.

## Slide 9: Станция 3: эвакуация по плану
Найди себя на плане
Отметь, где ты находишься сейчас
Проложи путь
Основной и запасной выходы, сборный пункт
Дым — пригнись
Дыши через влажную ткань, двигайся вдоль стены
Лифтом не пользуемся
Только лестница, не бежим и не толкаемся
Notes: Задание: по плану эвакуации школы проложить путь из вашего кабинета к выходу и месту сбора; назвать запасной выход. Идти пригнувшись при дыме, не пользоваться лифтом.

## Slide 10: Станция 4: ситуации
Загорелся прибор
Обесточить, накрыть плотной тканью, звонить 101.
Горит масло
Накрыть крышкой, выключить плиту. Водой не заливать.
Горит одежда
Повалить на пол, накрыть плотной тканью.
Дым в коридоре
Дверь не открывать, уплотнить щели, звонить 101.
Notes: Группа получает карточку с ситуацией и объясняет алгоритм. Эталоны ответов: обесточить и накрыть; накрыть крышкой; повалить на пол и накрыть плотной тканью; выйти и позвонить.

## Slide 11: Типичные ошибки
Ошибка | Как правильно
Тушат электроприбор водой | Сначала обесточить, затем тушить
Подходят вплотную к огню | Расстояние до очага 2–3 м; у электрооборудования — не менее 1 м
Забывают выдернуть чеку | Проверить пломбу и чеку до начала тушения
Тушат до вызова помощи | Сначала 101 / 112, потом тушение небольшого очага
Notes: Разберите ошибки, замеченные на станциях. Попросите учеников назвать, к чему может привести каждая.

## Slide 12: Критерии оценки практикума
Станция | Что оцениваем | Баллы
1. Вызов | Номер, адрес, что горит, фамилия | 0–3
2. Огнетушитель | Порядок действий, расстояние, безопасность | 0–3
3. Эвакуация | Путь, запасной выход, правила в дыму | 0–3
4. Ситуации | Верный алгоритм действий для случая | 0–3
Максимум — 12 баллов: 11–12 — «5», 9–10 — «4», 6–8 — «3»
Notes: Шкала примерная — преподаватель может изменить. Максимум 12 баллов: по 3 балла за станцию. 11–12 — «5», 9–10 — «4», 6–8 — «3».

## Slide 13: Проверь себя
1
Назови три условия горения.
2
С какого расстояния начинают тушить порошковым огнетушителем?
3
Чем нельзя тушить электрооборудование под напряжением?
4
Что нужно сообщить диспетчеру при вызове 101 или 112?
5
Что делать, если горит масло на сковороде?
Notes: Устный опрос или короткая запись. Ответы на следующем слайде.

## Slide 14: Ответы и разбор
Горение
Горючее, кислород, источник зажигания
Расстояние
2–3 м; у электрооборудования — не менее 1 м
Нельзя
Водой и водо-пенным огнетушителем
Диспетчер
Адрес, что горит, есть ли люди, фамилия
Масло
Накрыть крышкой, выключить плиту; водой не заливать
Notes: Если ученики путают классы пожаров — вернитесь к таблице.

## Slide 15: Итоги практикума
Главное
Огонь гаснет, если убрать горючее, кислород или источник зажигания
Порядок с огнетушителем: 2–3 м, чека, сопло на очаг, рычаг
Сначала вызов 101 / 112, затем тушение небольшого очага
Домашнее задание
Составьте схему эвакуации из своей квартиры или дома: основной и запасной выходы, место сбора. Покажите её семье.
Источники: МЧС России — порядок применения огнетушителей, правила поведения при пожаре в квартире; ГОСТ 27331 (классы пожаров). Сведения актуальны на октябрь 2026 г.
Notes: Подведите итоги, назовите лучшие группы. Домашнее задание — совместно с семьёй.